| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет и т.д.) | Организация-разработчик, ФИО и контактный телефон заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 1. | Технология и оборудование магнито-импульсной штамповки | Технология магнито-импульсной штамповки применяется для обжатия и раздачи трубчатых заготовок, резку и листовую штамповку. Высокая прочность и термичность соединений. Возможность производить штамповку без контакта инструмента с заготовкой, сохраняя качество поверхности. | Действующий макет пресса магнито-импульсной штамповки Мощность – 3-4,5 кВт Напряжение – 280В Натурные образцы Компьютерная презентация разработок института Рекламно-информационные материалы | ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси» Ефимочкин А.С. 188-95-35 |